## Slide 1: Analisis Kualitas Layanan (QoS) Jaringan Wi-Fi Kampus
Studi Kasus: Universitas Putra Bangsa (UPB) tipe Enterprise Multi-Building
Oleh: [Nama Anda]

## Slide 2: Latar Belakang & Masalah
• Terdapat keluhan subjektif dari mahasiswa dan dosen mengenai koneksi Wi-Fi yang lambat di jam-jam sibuk.
• Sistem monitoring IT Helpdesk kampus saat ini hanya bersifat Hardware-Centric (melihat status alat mati/menyala).
• Tidak ada monitoring dari sisi pengalaman pengguna (User-Centric / End-to-End).
• Akibatnya, penumpukan pengguna (traffic congestion) dan bottleneck logis gagal terdeteksi secara dini.

## Slide 3: Rumusan Masalah (Gap Penelitian)
Kesenjangan (Gap):
• Belum ada peta kualitas layanan (QoS) internet nirkabel secara end-to-end yang menggunakan standar TIPHON pada arsitektur kampus UPB.
Tujuan:
• Memetakan performa throughput, delay, jitter, dan packet loss di 4 lokasi strategis kampus.
• Membandingkan fluktuasi performa pada 3 interval waktu perkuliahan (Pagi, Siang, Sore).

## Slide 4: Metodologi Penelitian
Pendekatan Pengumpulan Data:
• Penyadapan (Sniffing): Menggunakan Wireshark untuk menangkap lalu lintas paket data (.pcap).
• Durasi: 5 menit per sesi pengujian (mencegah file membengkak namun tetap representatif).
Variabel & Parameter:
• Spasial: Kopma, Lorong Lab AI, Lorong Lab Komputer, Ruby Tengah.
• Temporal: Pagi (07.50), Siang (13.00), Sore (16.00).
• Ekstraksi: Tshark ke CSV, perhitungan sesuai indeks Standar TIPHON.

## Slide 5: Hasil Utama: Statistik Deskriptif
• Lorong Lab Komputer memiliki disparitas ekstrem:
- Pagi: Rata-rata 2900 Kbps (Maks: 6601 Kbps)
- Sore: Turun drastis menjadi 1070 Kbps
• Secara umum, throughput rata-rata di area lain berada di kisaran 1000 - 2200 Kbps.
• Tren menunjukkan bahwa sesi 'Sore' selalu menjadi titik terendah performa jaringan di mayoritas lokasi observasi.

## Slide 6: Visualisasi Penurunan Performa
[ Tempatkan Gambar Grafik/Boxplot Anda di sini ]
• Terlihat pada grafik, bar/kurva pada sesi Sore (16.00) mengalami penurunan drastis.
• Hal ini mengindikasikan bahwa pergantian kelas/selesainya kelas di sore hari memicu lonjakan pengguna simultan (concurrent users).

## Slide 7: Interpretasi Uji Statistik
Uji Hipotesis (Kruskal-Wallis H Test):
• p-value = 0.003 (Signifikan, p < 0.05)
• Hal ini membuktikan bahwa perbedaan performa di ketiga sesi waktu (Pagi, Siang, Sore) adalah NYATA secara statistik dan bukan faktor kebetulan.
Effect Size:
• η² (Eta-squared) = 0.1658 (Large Effect Size)
• Dampak kemacetan trafik di sore hari sangat besar dirasakan oleh para pengguna jaringan.

## Slide 8: Limitasi & Saran Masa Depan
Batasan Penelitian (Limitation):
• Sampel terbatas pada 5 kali run (pengujian) per skenario, sehingga rentan fluktuasi jangka pendek.
• Pengujian hanya berbasis *packet capture* (tshark) pasif.
Riset Selanjutnya (Future Work):
• Disarankan untuk melakukan sampling jangka panjang (misalnya pemantauan otomatis 14 hari penuh).
• Melakukan *cross-validation* menggunakan *active probing* seperti iPerf/Speedtest mandiri.

## Slide 9: Kesimpulan & Kontribusi
Kesimpulan Utama:
• Kualitas Wi-Fi kampus UPB sangat rentan terhadap kemacetan trafik spasial-temporal, terutama di sesi Sore pada area lorong laboratorium.
Kontribusi Praktis:
• Memberikan bukti empiris/objektif (data-driven) kepada IT Helpdesk kampus untuk menambah Access Point atau memperbesar alokasi bandwidth di area-area tersebut pada jam rawan.